САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

30.09.2010 №  55-654

г. Саратов

(Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» на 2011 - 2015 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования «Город Саратов»

Саратовская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» на 2011 – 2015 гг. (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам.

Глава муниципального

образования «Город Саратов»                                               О.В. Грищенко

Приложение

к решению Саратовской

городской Думы

от  30.09.2010  №  55-654

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Город Саратов»

на 2011-2015 гг.

Саратов-2010

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Паспорт | 3 |
| Введение | 6 |
| 1. Развитие систем водоснабжения и водоотведения | 8 |
| 1.1 Система водоснабжения | 8 |
| 1.2 Система водоотведения | 10 |
| 1.3 Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения | 13 |
| 2. Развитие объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов | 15 |
| 3. Сводная оценка финансовых потребностей реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011-2015 гг. | 18 |
| Заключение | 19 |
| Приложение 1. План мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2015 гг. | 20 |
| Приложение 2. План мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов на 2011- 2015 гг. | 34 |

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов»

на 2011 – 2015 гг.

| Наименование программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» на 2011-2015 гг. (далее - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы: | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Устав муниципального образования «Город Саратов». Решение Саратовской городской Думы от 28.02.2008 № 25-240 «Об утверждении Генерального плана города Саратова». |
| Основные разработчики программы: | Комитет по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Город Саратов», комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов», организации коммунального комплекса. |
| Цель программы: | Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. |
| Задачи программы: | - Реализация проектных решений Генерального плана города Саратова; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов; - обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; - замена устаревшего и изношенного оборудования; - внедрение новых технологий; - привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. |
| Срок реализации программы: | 2011 - 2015 гг. |
| Объемы финансирования: | Прогнозный объем финансирования Программы составляет – 13 438,326 млн. руб. в том числе: 2011 г. – 1 369,711 млн. руб., 2012 г. – 2 261,602 млн. руб., 2013 г. – 3 028,751 млн. руб., 2014 г. –3 454,026 млн. руб., 2015 г. –3 324,236 млн. руб. |
| Исполнители программы: | Организации коммунального комплекса города Саратова. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы: | Реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит к 2015 году: - обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищно- гражданского строительства г. Саратова в объеме 3 105,394 тыс. м2; - обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего к 2015 году на 41 969,59 м3 в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов; - осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов; - проложить 161,448 км водопроводных сетей; - проложить 62,465 км канализационных сетей; - снизить степень износа основных фондов предприятия МУПП «Саратовводоканал» на 55 %; - снизить аварийность на водопроводных сетях до 2,5 повреждений на 1 км в год; - снизить аварийность на канализационных сетях до 4,3 повреждений на 100 км в год; - уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на 2,7 %; - провести модернизацию и замену технологического оборудования очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное; - повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения; - снизить эксплуатационные расходы на электричество, требуемое для перекачки воды на 5,3 %, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки; - обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка; - осуществить выполнение энергосберегающих мероприятий; - увеличить процент населения города, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением, на 9 %. Реализация мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) позволит к 2015 году: - ввести в эксплуатацию 56,43 га площади полигонов ТБО, в том числе: - 3-х очередей полигона ТБО в Александровском карьере г. Саратова – 12,3 га; - 5-й очереди Волжского полигона ТБО – 22 га; - 2-й очереди (2, 3 этапы) полигона в п. Елшанка Ленинского района г. Саратова – 22,13 га; - ввести в эксплуатацию 3 мусоросортировочные станции на полигонах по утилизации ТБО; - вывезти на полигоны твердые бытовые отходы в количестве 9200 тыс. м3 . |
| Система организации контроля за исполнением программы: | Контроль за исполнением Программы осуществляется Саратовской городской Думой, администрацией муниципального образования «Город Саратов». |

## Введение

Город Саратов - крупный хозяйственно-административный и культурный центр с населением 827,2 тыс. человек и широкой сетью промышленных предприятий.

Город расположен на правом берегу реки Волги. Общая площадь городских земель составляет 38 197 га. Территория характеризуется полого-холмистым рельефом с большим перепадом высот - более 100 м. Характерное расположение города накладывает особенности в эксплуатации  систем коммунальной инфраструктуры.

Тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в городе активно развивается жилищно-гражданское строительство с освоением как старых, раннее занятых площадей, так и новых микрорайонов. Все это подтверждает необходимость системного, программного подхода к обеспечению развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» на 2011-  2015 гг. разработана на основании и во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и предусматривает развернутый план действий, направленный на обеспечение потребностей жилищно-гражданского строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Саратов».

Разработка Программы вызвана необходимостью освоения новых территорий для комплексного строительства, создания условий для привлечения инвестиций, обеспечения ресурсосбережения, создания современной системы ценообразования.

Программа станет основанием для осуществления бюджетной политики муниципального образования «Город Саратов» в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов.

Программа разработана в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 28 февраля 2008 года № 25-240 «Об утверждении Генерального плана города Саратова» на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, данных о текущем состоянии и перспективах функционирования систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов.

На основании Программы будут формироваться инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов. В результате повысится качество предоставляемых услуг, улучшится экологическая ситуация на территории города, будет обеспечена возможность осуществления массового жилищно-гражданского строительства.

- Развитие систем водоснабжения и водоотведения

Системы водоснабжения и водоотведения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития городского хозяйства.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем водоснабжения и водоотведения обусловлена потребностями жилищно-гражданского строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем водоснабжения и водоотведения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

  - Система водоснабжения

Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения от МУПП «Саратовводоканал».

В состав городского коммунального водопровода входят две основные системы водоснабжения: хозяйственно-питьевая и промышленная.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение города осуществляется из поверхностного источника - среднего бьефа Волгоградского водохранилища реки Волги. Исходная вода из трех водозаборов насосными станциями I подъема и дополнительного подъема на ВК-3 подается на очистные сооружения водопроводных комплексов ВК-2, ВК-3, ВК-4. Первоначально вода поступает в смесители (ВК-2, ВК-3) и вертикальные  отстойники (ВК-4). В смесители подаются реагенты: раствор коагулянта, хлор для обеззараживания исходной воды и раствор флокулянта в паводковый период. Скоагулированные взвешенные вещества в отстойнике выпадают в осадок, а осветленная вода поступает на скорые фильтры. Профильтрованная вода самотеком перетекает в резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды питьевая вода насосными станциями второго подъема через разветвленные магистральные водоводы и повысительные станции подается в разводящие водопроводные сети к потребителям.

Система водоснабжения состоит из следующих функциональных элементов:

- водопроводные комплексы (ВК-2, ВК-3, ВК-4). Суммарная производительность – 631 тыс. м3/сутки. Производительность ВК-2 -            175 тыс. м3/сутки, ВК-3 - 450 тыс. м3/сутки, ВК-4 - 6 тыс. м3/сутки;

- водопроводные перекачные насосные станции (ВПНС). На сетях водопровода города задействовано 54 повысительные насосные станции суммарной производительностью около 549,0 тыс. м3/сутки, в том числе          6 головных насосных станций: «Вольская», «Поливановская», «Жасминная», «Нитрон», «САЗ», «Техстекло», обеспечивающие 500,0 тыс. человек городского населения питьевой водой. На насосных станциях установлено 139 единиц насосного оборудования, 603 единицы запорной арматуры;

- водопроводные сети. В настоящее время протяженность водопроводных сетей составляет 1405,76 км, в т.ч.:

диаметром до 400 мм - 988,76 км,

диаметром от 400 и выше – 417,0 км.

На водопроводных сетях установлено:

водопроводных колодцев – 11 007 шт.,

задвижек – 10 240 шт.,

пожарных гидрантов – 2 397 шт.,

водоразборных колонок - 683 шт.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа зданий, водопроводных сетей и технологического оборудования. Динамика износа за последние три года приведена в  таблице 1.

Табл. 1

Динамика износа объектов

системы водоснабжения

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| ВК-2 | 59 | 62 | 60 |
| ВК-3 | 62 | 63 | 66 |
| ВК-4 | 42 | 50 | 55 |
| ВПНС | 39 | 39 | 40 |
| Водопроводные сети | 76 | 77 | 78 |

В целом ряде случаев высокая степень износа зданий и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Так, на водопроводных комплексах номер два и три в результате разрушения гидроизоляции железобетонных емкостных сооружений нарушена их герметизация, что приводит к увеличению утечки воды. Из-за осадочных явлений здания и сооружения подвержены деформации.

Аварийность на водопроводных сетях превышает 3 аварии на 1 км сетей в год.

Ликвидация последствий аварий в условиях городской прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

#### -  недостаточная степень техногенной надежности;

#### -  использование устаревших технологий водоочистки;

#### -  небезопасный метод обеззараживания исходной воды;

#### -  высокая ресурсоемкость производства;

#### -  отсутствие резерва мощности;

#### -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

#### -  низкая энергоэффективность оборудования;

#### -  низкая надежность источника энергоснабжения;

#### -  высокие показатели аварийности на сетях;

#### -  высокие потери воды при транспортировке;

#### -  отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;

#### -  отсутствие резервного источника водоснабжения.

1.2. Система водоотведения

Подавляющее большинство потребителей получают услугу водоотведения от МУПП «Саратовводоканал».

### Система водоотведения г. Саратова осуществляет сбор, транспортировку, очистку, обеззараживание сточных вод, поступающих от населения и промышленных предприятий города, и сброс очищенной воды в реку Волгу. Централизованным водоотведением охвачено 70 % территории    г. Саратова.

Все канализационные стоки города выводятся на очистные сооружения городской станции аэрации (ГСА), расположенные в Залетаевском овраге.

Городская станция аэрации обеспечивает полный цикл биологической очистки сточных вод. Стоки проходят первичную механическую очистку от плавающих веществ в здании решеток, после чего в горизонтальных песколовках происходит осаждение песка. Далее в первичных радиальных отстойниках производится осаждение взвешенных веществ, находящихся в сточной воде,  а осветленная вода поступает по распределительному каналу в четырехкоридорные аэротенки, где проходит биологическую очистку от органических примесей активным илом. Жизнедеятельность активного ила поддерживается подачей воздуха в аэротенк воздуходувной станцией. Далее вода с избыточным активным илом поступает во вторичные радиальные отстойники, в которых происходит осаждение ила, а осветленная вода поступает по сбросному каналу в лоток Паршаля, где обеззараживается хлорной водой и подается по сбросным трубопроводам в распределительный рассеивающий водовыпуск d1400 мм протяженностью 2,7 км, проложенный по дну р. Волги.

Образовавшийся в первичных радиальных отстойниках осадок перекачивается в резервуары-смесители, куда также перекачивается избыточный ил из вторичных отстойников. Осадок влажностью 94-96 % вместе с флокулянтом подается на пресс-фильтры, на которых производится его обезвоживание до 75 - 78 %. Обезвоженный осадок отгружается автотранспортом на I очередь  площадок складирования  осадка в Татищевском районе.

Осажденный в песколовках песок гидроэлеватором перекачивается на песковые площадки, где после дренажа и просушки  естественным способом также отгружается на площадки складирования  осадка в Татищевском районе.

В состав системы водоотведения входят:

- напорно-самотечные коллекторы. В настоящее время протяженность канализационных сетей и коллекторов составляет 805,36 км,  в т.ч.:

диаметром до 500 мм - 619,76 км;

диаметром от 500 мм и выше - 185,6 км (из них 32,8 км-коллекторы шахтной проходки).

На канализационных сетях установлено 30585 колодцев и 55 шахт глубиной до 55 метров.

- перекачные канализационные насосные станции. В целях обеспечения пропуска сточных вод эксплуатируется 18 наносных станций (построены в 60-х – 70-х годах), имеющих 366 единиц установленного оборудования. Общая производительность канализационных насосных станций составляет 220 тыс. м3/сутки.

- городская станция аэрации (ГСА). Производительность городской станции аэрации 640 тыс. м3/сутки.

Техническое состояние системы водоотведения

Техническое состояние системы водоотведения характеризуется высокой степенью износа зданий, канализационных сетей и технологического оборудования. Динамика износа за последние три года приведена в таблице 2.

Табл. 2

Динамика износа объектов

системы водоотведения

| Наименование объекта | Процент износа |
| --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Канализационные сети | 77 | 68 | 70 |
| Канализационно-насосные станции | 50 | 52 | 59 |
| Городская станция аэрации | 71 | 73 | 72 |

Аварийность на канализационных сетях превышает 5 аварий на 100 км сетей в год.

За 26 лет эксплуатации емкостных сооружений городской станции аэрации из-за усиленной коррозии произошло разрушение железобетонных конструкций стен и днищ, оборудование пришло в негодность и требует полной замены.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

#### -  недостаточная степень техногенной надежности;

-  небезопасная система обеззараживания стоков;

#### -  отсутствие резерва мощности;

#### -  низкая степень автоматизации производственных процессов;

#### -  низкая энергоэффективность оборудования;

#### - применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значений предельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;

#### -  отсутствие дублирующих коллекторов;

#### -  критическое состояние люкового хозяйства.

Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров систем водоснабжения и водоотведения, так и на работоспособность систем в целом: высокая степень износа зданий, сооружений, оборудования, водопроводных и канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

#### По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем водоснабжения и водоотведения (Приложение 1).

Мероприятия сформированы с учетом потребности муниципального образования «Город Саратов» в услугах водоснабжения и водоотведения, требуемого уровня качества и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения при соразмерных затратах и экологических последствиях.

1.3. Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения

Оценка прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства выполнена в соответствии с решением Саратовской городской Думы от 28 февраля 2008 года № 25-240 «Об утверждении Генерального плана города Саратова» на основе прогнозных данных об объемах и локализации жилищно-гражданского строительства, приведенных в таблице 3.

Табл.3

Информация о прогнозируемых объемах жилищно-гражданского строительства и требуемом приросте нагрузки

систем водоснабжения и водоотведения

| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы жилищно-гражданского строительства, тыс. м2 | 373,689 | 674,977 | 690,876 | 682,926 | 682,926 | 3105,394 |
| Прирост нагрузки, м3/сутки | 5372,14 | 9125,8 | 9172,93 | 9149,36 | 9149,36 | 41969,59 |

На основании оценки прироста нагрузки систем водоснабжения и водоотведения и в связи с необходимостью обеспечения потребностей жилищно-гражданского строительства, с учетом основных планировочных направлений застройки города разработаны мероприятия, направленные на обеспечение потребностей в услугах водоснабжения и водоотведения строящихся и реконструируемых объектов. Вышеназванные мероприятия также включены в план мероприятий Программы (Приложение 1).

Реализация плана мероприятий Программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить возможность подключения к системам водоснабжения и водоотведения объектов жилищного и гражданского строительства г. Саратова в объеме 3 105 394 м2 за период:  2011-2015 годы;

- обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения и водоотведения с учетом возрастающего к 2015 году на  41 969,59  м3 в сутки количества потребляемой воды и приема стоков для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

- осуществить строительство централизованного водоснабжения и водоотведения вновь застраиваемых жилых микрорайонов;

- проложить 161,448 км водопроводных сетей;

- проложить 62,465 км канализационных сетей;

- снизить степень износа основных фондов предприятия на 55 %;

- снизить аварийность на водопроводных сетях до 2,5 повреждений на     1 км в год;

- снизить аварийность на канализационных сетях до 4,3 повреждений на 100 км в год;

- уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей на      2,7 %;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и современное;

- повысить качество услуг водоснабжения и водоотведения;

- снизить на 5,3% эксплуатационные расходы на электричество, требуемое для перекачки, а также на реагенты, необходимые в процессе водоподготовки;

- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения в отдельных микрорайонах из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов в связи с применением новых, эффективных технологий очистки сточных вод и обработки осадка;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- увеличить процент населения города, обеспеченного централизованным водоснабжением и водоотведением, на 9 %.

- Развитие объектов, используемых для утилизации  твердых бытовых отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к вопросам местного значения.

В настоящее время утилизация твердых бытовых отходов от всех категорий потребителей осуществляется на трех полигонах:

- полигон в п. Гуселка-2 (Волжский район) мощностью  1250,0 тыс. м3 ТБО в год;

- полигон в п. Елшанка (Ленинский район) мощностью 340,0 тыс.  м3 ТБО в год;

- полигон в Александровском карьере (Заводской район) мощностью  250,0 тыс. м3 ТБО в год.

Основные проблемы функционирования полигонов:

-  чрезмерно быстрое переполнение существующих полигонов из-за большого объема и малой плотности размещаемых отходов;

-  отрицательные факторы для окружающей среды: выделение неприятного запаха, разброс отходов ветром, самопроизвольное возгорание полигонов, бесконтрольное образование метана и неэстетичный вид;

-  отсутствие площадей, пригодных для размещения полигонов, на удобном расстоянии от города.

В целях улучшения санитарного состояния города ведется  строительство новых очередей действующих  полигонов по утилизации  твёрдых бытовых отходов в Ленинском, Заводском и Волжском районах города.  Строительство ведётся в соответствии с рабочими проектами, разработанными специализированными организациями, на основании данных проектной документации и в соответствии со СНиПами и СанПиНами.

Строительство полигона в Ленинском районе п. Елшанка ведётся с 1998 года. Общая площадь земельного участка, отведенная под строительство полигона, составляет 43,85 га. Полигон рассчитан на прием 12 000,0 тыс. м3 ТБО в неуплотненном состоянии. Среднегодовой прием ТБО на полигон в неуплотненном виде составляет 340,0  тыс. м3. В 2010 году  планируется ввод в  эксплуатацию 1-го этапа 2-й очереди мощностью 720,0 тыс. м3 ТБО в неуплотненном виде. В настоящее время необходимо разработать проектно-сметную документацию на 2-й, 3-й этапы 2-й очереди полигона ТБО. Стоимость проектных работ составляет 4,48 млн. руб. Сметная стоимость  строительства 2-го, 3-го этапов 2-й очереди полигона ТБО составляет 135,09 млн. руб. Строительство полигона ТБО позволит ввести дополнительные площади для утилизации ТБО, планируемый объем приема ТБО – 540 тыс. м3 в год в неуплотненном виде (97,2 тыс. тонн).

На данном полигоне с целью рационального использования природных ресурсов, извлечения ценных компонентов из ТБО планируется построить мусоросортировочный комплекс (МСК) мощностью до 150 тыс. тонн в год (800,0 тыс. м3 ТБО в неуплотненном виде). Ввод в эксплуатацию МСК позволит уменьшить объем  утилизируемых ТБО  до 50 % за счет отбора полезных фракций, компактирования остатков на прессе. В связи с этим срок эксплуатации 1-го этапа 2-й очереди полигона увеличится с 2,1 до 4,2 лет. Планируемая стоимость строительства МСК составляет 28,81 млн. руб.

В соответствии с проектно-сметной документацией с 2002 года ведётся строительство полигона в Александровском карьере Заводского района общей площадью 52,1 га. Полигон рассчитан на приём 6 000 тыс. м3 неуплотнённых ТБО  в течение 25 лет. Весь участок складирования ТБО разделен на 4 равные очереди. В 2005 году введена в эксплуатацию 1-я очередь полигона ёмкостью 1 500 тыс. м3 неуплотненных ТБО площадью 4,09 га. В 2008 году начато строительство 2-ой очереди площадью 4,09 га, ёмкостью 1 500 тыс. м3 неуплотненных ТБО. Остаток сметной стоимости строительства полигона составляет 324,18 млн. руб. (с учетом средств, предусмотренных на 2010 год).

В настоящее время 1-я очередь полигона твердых бытовых отходов в Александровском карьере Заводского района г. Саратова заполнена на 78 %. Необходимо продолжение строительства 2-й очереди полигона ТБО, а также строительство 3-й, 4-й очередей. С целью увеличения срока эксплуатации очередей на 4 года на полигоне планируется строительство мусоросортировочного комплекса  мощностью 50 тыс. тонн (240-250 тыс. м3 неуплотненных ТБО) в год. С введением в строй МСК объем утилизируемых ТБО  уменьшится на 20 %. Сметная стоимость строительства объекта – 31,2 млн. руб.

В 2010 году планируется ввести в эксплуатацию 4-ю очередь полигона ТБО в Волжском районе п. Гуселка-2. Эксплуатация данной очереди будет производиться по 2013 г. Для дальнейшего расширения полигона необходимо разработать проектно-сметную документацию на  5-ю очередь полигона ТБО. Ориентировочная сумма затрат на разработку проектно-сметной  документации составляет 10,28 млн. руб. Сметная стоимость строительства полигона площадью 22 га мощностью 1 250,0 тыс. м3 ТБО в неуплотненном виде (250 тыс. т) в год составляет 507,07 млн. руб.  Также на полигоне планируется строительство мусоросортировочного комплекса мощностью       1 000,0 тыс. м3 ТБО в неуплотненном виде (200 тыс. тонн) в год. Ориентировочная сумма затрат на строительство МСК составляет  281,27 млн. руб. Строительство комплекса позволит увеличить эксплуатацию 5-й очереди полигона с 15 до 20 лет.

Мероприятия по строительству полигонов и мусоросортировочных станций, стоимость проектных и строительных работ приведены в  Приложении  2.

В целом объем финансирования на строительство объектов, используемых для утилизации ТБО, составляет 1 322,38 млн. руб., в том числе по полигону ТБО в п. Елшанка – 168,38 млн. руб., по полигону ТБО в п. Александровка – 355,38 млн. руб., по Волжскому полигону ТБО – 798,62 млн. руб.

Показатели прироста нагрузок по утилизации  ТБО приведены в таблице 4.

Табл.4

Нагрузка по утилизации  ТБО

| № п/п | Полигоны ТБО | Утилизация твердых бытовых отходов по годам, тыс. м3 | Итого за 2011-2015 гг. тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
| 1. | Волжский полигон по утилизации ТБО | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 6250,0 |
| 2. | Полигон по утилизации ТБО в Ленинском районе | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 1700,0 |
| 3. | Полигон по утилизации ТБО в Александров-ском карьере, Заводской район | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1250,0 |
|  | Итого | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 1840,0 | 9200,0 |

По итогам 	реализации мероприятий по развитию объектов, используемых  для утилизации ТБО будет введено в эксплуатацию 56,43 га площади полигонов ТБО, 3 мусоросортировочные станции (МСК). За период с 2011-2015 гг. на полигоны будет вывезено 9 200 тыс. м3 ТБО, в том числе объем ТБО на утилизацию составит     7 654 тыс. м3, на вторичную переработку – 1 546 тыс. м3.

Реализация мероприятий Программы будет являться шагом к построению полноценной системы комплексного управления отходами, способной на высоком уровне решать проблемы в сфере обращения с отходами, возникающими на современном этапе развития города.

#### Табл. 5

#### 4.  Сводная оценка финансовых потребностей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2011 - 2015 гг.

| № п/п | Перечень систем коммунальной инфраструкту-ры | Общая потребность в финансиро вании Программы, млн. руб. | Потребность в финансировании по годам, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Водоснабжение | 7984,431 | 889,826 | 1296,079 | 2037,525 | 1962,721 | 1798,280 |
| 2. | Водоотведение | 4131,515 | 265,005 | 672,403 | 677,266 | 1249,325 | 1267,516 |
| 3. | Утилизация ТБО | 1322,38 | 214,88 | 293,12 | 313,96 | 241,98 | 258,44 |
|  | ИТОГО | 13438,326 | 1369,711 | 2261,602 | 3028,751 | 3454,026 | 3324,236 |

Общая потребность в финансировании Программы на период 2011-      2015 гг. составляет 13 438,326 млн. руб.

Основными источниками финансирования являются:

- средства, полученные организациями коммунального комплекса от платы за подключение в соответствии с их инвестиционными  программами, а также собственные и кредитные средства;

- средства федерального  и областного бюджетов;

- средства бюджета муниципального образования «Город Саратов»;

- средства инвесторов.

#### Заключение

Принятие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Саратов» на             2011-2015 гг. и выполнение предусмотренных ею мероприятий позволит обеспечить:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями муниципального образования «Город Саратов»;

- создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищно-гражданское  строительство;

- повышение качества предоставляемых организациями коммунального комплекса услуг при соразмерных затратах и экологических последствиях;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Саратов»;

- принятие инвестиционных программ и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, инвестиционных надбавок к тарифам с учетом обеспечения доступности данных услуг для потребителей;

- осуществление бюджетной политики муниципального образования «Город Саратов» в сфере развития коммунальной инфраструктуры,  привлечение целевых средств областного и федерального бюджетов, средств инвесторов;

- повышение степени автоматизации производства организаций коммунального комплекса, модернизацию оборудования и применение современных технологий.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Программе комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Саратов" на 2011-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2011-2015 гг. |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объём инвести- ций, млн. руб. | Объемы инвестиций по годам, млн. руб. | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Водопроводный комплекс №2: |
| 1.1. | Модернизация фильтров ВК-2 (с учетом технологических трубопроводов и запорной арматуры) | 33,234 | 8,826 | 9,408 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение производительности работы скорых фильтров и повышение качества питьевой воды. |
| 1.2. | Аварийно-восстановительные работы на ВК-2 | 81,778 | 12,981 | 13,838 | 14,959 | 20,00 | 20,00 | Повышение надежности работы водопроводного комплекса, повышение степени техногенной надежности системы водоснабжения. |
| 1.3. | Проектирование и модернизация реагентного хозяйства на ВК-2 с автоматизацией дозирования коагулянта «нижнее» | 8,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение надежности питьевого водоснабжения города, использование энергоэффективных технологий при водоподготовке. |
| 1.4. | Проектирование и внедрение технологии по обеззараживанию воды с использованием гипохлорита натрия с аммонизацией сульфатом аммония | 128,934 | 0,00 | 0,893 | 8,041 | 60,00 | 60,00 | Метод обеззараживания питьевой воды, обеспечивающий требуемое последействие, безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении. Минимизирует угрозу жизни населения города и негативного воздействия на охрану окружающей среды. |
| 1.5. | Строительство на ВК-2 резервуаров чистой воды в районе Аэропорта | 95,60 | 30,33 | 20,00 | 20,00 | 25,27 | 0,00 | Обеспечение надежности подачи воды в Заводской и Ленинский районы города. |
|  | Итого по ВК-2: | 347,546 | 53,137 | 51,139 | 58,00 | 105,27 | 80,00 |  |
| Водопроводный комплекс №3: |
| 1.6. | Проектирование и модернизация системы повторного использования промывных вод ВК-3 | 23,951 | 9,020 | 7,00 | 7,931 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоэнергосбережение, рациональное использование воды на комплексе. |
| 1.7. | Модернизация фильтров ВК-3 | 52,273 | 16,242 | 17,314 | 18,717 | 0,00 | 0,00 | Увеличение производительности работы скорых фильтров и повышение качества питьевой воды. |
| 1.8. | Проектирование и строительство V очереди очистных сооружений водопроводного комплекса ВК-3, реконструкция 1-4 очередей | 1800,00 | 250,00 | 350,00 | 300,00 | 450,00 | 450,00 | Увеличение производительности ВК-3 с целью ликвидации дефицита воды и возможность поэтапного вывода на реконструкцию существующих объектов. Вывод из работы ВК-2. |
| 1.9. | Проектирование и автоматизация дозирования коагулянта ВК-3 | 7,418 | 7,418 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Использование энергоэффективных технологий при водоподготовке. |
| 1.10. | Проектирование и модернизация баков хранения и расхода растворенного коагулянта с устройством барботации для 3 и 4 очередей ВК-3 | 2,321 | 0,00 | 2,321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоэнергосбережение, увеличение возможности наиболее эффективного использования раствора коагулянта. |
| 1.11. | Проектирование и модернизация цеха обработки осадка ВК-3 | 21,188 | 3,488 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение технологического регламента. |
| 1.12. | Проектирование и внедрение технологии по обеззараживанию воды с использованием гипохлорита натрия с аммонизацией сульфатом аммония ВК-3 | 208,279 | 11,112 | 88,66 | 108,507 | 0,00 | 0,00 | Выполнение регламента водоподготовки, охрана окружающей среды. |
| 1.13. | Проектирование и модернизация насосной станции с самотечно-сифонной линией первого подъема (с камерой переключения) на ВК-3 | 285,914 | 17,925 | 17,989 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | Обеспечение надежности подачи воды на водопроводный комплекс. |
|  | Итого по ВК-3: | 2401,344 | 315,205 | 500,984 | 560,155 | 575,00 | 450,00 |  |
| Водопроводный комплекс №4: |
| 1.14. | Проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию двухтрансформаторной подстанции с прокладкой резервного кабеля 6 КВт и внутриплощадочных кабельных сетей 0.4 КВт на н/ст 2-го подъема ВК-4 | 10,975 | 0,00 | 10,975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение надежного электроснабжения ВК-4. В данный момент категория электроснабжения не соответствует II категории, действующая подстанция введена в 1968 году и не имеет резерва. |
| 1.15. | Строительство резервуара чистой воды на ВК-4 | 12,00 | 2,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение надежности подачи воды в пос. Крекинг Заводского района. |
|  | Итого по ВК-4: | 22,975 | 2,00 | 20,975 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по головным сооружениям: | 2771,865 | 370,342 | 573,098 | 618,155 | 680,270 | 530,00 |  |
| Водопроводные очистные сооружения: |
| 1.16. | Проектирование строительства водопроводного комплекса "Дубки" | 75,00 | 37,50 | 37,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение надежности водоснабжения г.Саратова. |
| 1.17. | Строительство водопроводного комплекса "Дубки" | 2050,00 | 0,00 | 0,00 | 683,33 | 683,33 | 683,34 |  |
| 1.18. | Модернизация водопроводных очистных сооружений ООО "Саратоворгсинтез" | 70,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | Обеспечение удаленных частей города водоснабжением и создание резервных мощностей на случай чрезвычайных ситуаций. |
|  | Итого по водопроводным очистным сооружениям: | 2195,00 | 37,50 | 57,50 | 708,33 | 708,33 | 683,34 |  |
| Подземный водозабор: |
| 1.19. | Проектирование и строительство водозабора подземных вод | 174,40 | 40,00 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение водоснабжения города и создание резервных мощностей на случай чрезвычайных ситуаций. |
|  | Итого поподземному водозабору: | 174,40 | 40,00 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 0,00 |  |
| Магистральные водоводы, сети и насосные станции: |
| 1.20. | Перекладка водопровода d1000 мм в пос. Северный | 41,026 | 28,306 | 12,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Замена изношенных сетей с увеличением диаметров для обеспечения устойчивого водоснабжения действующих объектов и увеличения нагрузок для вновь вводимых и реконструируемых объектов капитального строительства. |
| 1.21. | Перекладка водопровода d1000мм от н.ст «Вольская» до н.ст. «Поливановская» | 105,58 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,58 |  |
| 1.22. | Перекладка водопровода d1200 мм от ВК-3 до ВК-2 | 102,36 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 31,18 | 31,18 |  |
| 1.23. | Перекладка водопровода d1000 мм от ВК-2 до насосной станции "Нитрон" | 240,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | Замена изношенных сетей с увеличением диаметров для обеспечения устойчивого водоснабжения действующих объектов и увеличением нагрузок для вновь вводимых и реконструируемых объектов капитального строительства. |
| 1.24. | Перекладка водопровода d700 мм по ул. Плодородной | 75,00 | 20,00 | 20,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.25. | Модернизация промводопровода d900 мм от 5-го Соколовогорского проезда до ул. Симбирской | 178,00 | 5,00 | 35,00 | 35,00 | 51,50 | 51,50 |  |
| 1.26. | Строительство водопровода d1000 мм по ул. им. И.Н. Посадского от ул. Пугачевской до ул. Астраханской | 8,28 | 8,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.27. | Проектирование, строительство и модернизация уличных водопроводных сетей диаметром - до 500мм | 891,858 | 127,031 | 189,666 | 213,161 | 175,00 | 187,00 | Обеспечение бесперебойным водоснабжением вновь застраиваемых микрорайонов, а также объектов капитального строительства и реконструкции. Обеспечение устойчивым водоснабжением действующих объектов. |
| 1.28. | - свыше 500 мм, в т.ч. методом санации | 159,040 | 30,034 | 35,942 | 16,064 | 36,00 | 41,00 |  |
| 1.29. | Проектирование и модернизация перекачных насосных станций с модернизацией технологического оборудования | 190,460 | 12,569 | 20,625 | 52,266 | 48,00 | 57,00 | Повышение производительности, необходимой для вновь вводимых и реконструируемых объектов капитального строительства, надежности водоснабжения существующих абонентов. |
| 1.30. | Проектирование и строительство перекачных насосных станций для вновь застраиваемых микрорайонов | 50,299 | 0,00 | 6,087 | 9,712 | 18,00 | 16,50 | Обеспечение требуемых параметров водоснабжения вновь вводимых микрорайонов. |
| 1.31. | Проектирование и выполнение комплекса мероприятий по вводу в эксплуатацию Мочиновского резервуара | 5,084 | 5,084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение надежности водоснабжения Заводского района. |
| 1.32. | Проектирование и строительство сетей и сооружений для удаленных частей города (п.Увек, п.Лесопильный, п.Князевка, п.Рокотовка, п.Стрелковка.) | 110,00 | 15,00 | 35,00 | 35,00 | 25,00 | 0,00 | Обеспечение системой водоснабжения удаленных частей города. |
| 1.33. | Проектирование и строительство водопровода d1000 мм от ВК-3 до н/ст. "Вольская" (Л-4) | 440,00 | 146,66 | 146,67 | 146,67 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение безперебойной системой водоснабжения города и создание резервных мощностей на случай чрезвычайных ситуаций. |
|  | Итого по магистральным водоводам, сетям и насосным стациям: | 2596,987 | 417,964 | 561,710 | 602,873 | 504,68 | 509,76 |  |
| Энергоснабжение объектов водоснабжения: |
| 1.34. | Проектирование и модернизация энергоснабжения объектов водоснабжения | 76,51 | 7,00 | 14,50 | 18,18 | 17,51 | 19,32 | Повышение надежности энергоснабжения, снижение энергоемкости производства. |
|  | Итого по модернизации энергоснабжения объектов водоснабжения: | 76,51 | 7,00 | 14,50 | 18,18 | 17,51 | 19,32 |  |
| Автоматизация и компьютеризация объектов водоснабжения: |
| 1.35. | Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами и диспетчеризация при экс-плуатации систем водоснабжения | 75,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 | Улучшение управления технологическими процессами, исключение «человеческого» фактора, снижение себестоимости производства, контроль за расходом электроэнергии. |
|  | Итого по автоматизации и компьютеризации объектов водоснабжения: | 75,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 25,00 | 25,00 |  |
| Прочие объекты |
| 1.36. | Приобретение автотракторной техники | 44,155 | 7,42 | 7,371 | 8,073 | 9,681 | 11,61 | Улучшение качества обслуживания системы водоснабжения. |
| 1.37. | Проектирование и модернизация лабораторной базы и приобретение оборудования для лаборатории контроля качества питьевой воды | 14,014 | 3,10 | 3,20 | 3,214 | 2,25 | 2,25 | Повышение качества контроля питьевой воды в соответствии с требованиями ФЗ. |
| 1.38. | Проектирование и модернизация систем охраны объектов | 36,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 15,00 | 17,00 | Охрана объектов жизнеобеспечения в соответствии с требованиями руководящего документа. |
|  | Итого по прочим объектам: | 94,669 | 12,020 | 12,071 | 12,787 | 26,931 | 30,86 |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 7984,431 | 889,826 | 1296,079 | 2037,525 | 1962,721 | 1798,280 |  |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Очистные сооружения ГСА: |
| 2.1. | Строительство площадок складирования осадка ГСА | 60,867 | 5,126 | 10,928 | 11,813 | 16,000 | 17,000 | Обеспечение экологической безопасности. |
| 2.2. | Проектирование и модернизация системы очистных сооружений с увеличением пропускной способности ГСА | 1113,077 | 63,266 | 73,889 | 75,922 | 450,00 | 450,00 | Достижение нормативов допустимых сбросов очищенных сточных вод в Волгоградское водохранилище. Снижение эксплуатационных затрат, экономия электроэнергии. |
|  | Итого по ГСА: | 1173,944 | 68,392 | 84,817 | 87,735 | 466,00 | 467,00 |  |
| Локальные очистные сооружения: |
| 2.3. | Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в районе КНС-5 | 582,00 | 37,00 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | Уменьшение нагрузки на ГСА и времени транспортировки стоков. |
|  | Итого по локальным очистным сооружениям: | 582,00 | 37,00 | 136,25 | 136,25 | 136,25 | 136,25 |  |
| Канализационные насосные станции: |
| 2.4. | Проектирование и модернизация КНС | 95,551 | 8,338 | 21,587 | 18,996 | 21,57 | 25,06 | Повышение производительности, необходимой для вновь вводимых и реконструируемых объектов капитального строительства, надежности водоотведения существующих абонентов. |
| 2.5. | Проектирование и строительство КНС для вновь застраиваемых микрорайонов | 45,403 | 0,00 | 7,145 | 12,458 | 12,34 | 13,46 | Обеспечение перекачки на очистку стоков от вновь вводимых объектов. |
| 2.6. | Проектироавние и строительство КНС в п.Юриш | 10,860 | 0,00 | 10,860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение экологической безопасности. |
|  | Итого по канализационным насосным станциям: | 151,814 | 8,34 | 39,592 | 31,454 | 33,91 | 38,52 |  |
| Строительство коллекторов щитовой проходки: |
| 2.7. | Коллектор №18А от ШС-7 до ШС-9 | 194,116 | 23,029 | 24,549 | 26,538 | 60,00 | 60,00 | Увеличение пропускной способности системы канализации, обеспечение транспортировки на очистку дополнительных объемов сточных вод. |
| 2.8. | Проектирование коллектора №3А по ул. Кузнечной | 132,676 | 0,00 | 2,564 | 2,772 | 63,67 | 63,67 |  |
| 2.9. | Коллектор №10А в п.Комсомольский | 416,28 | 5,00 | 102,82 | 102,82 | 102,82 | 102,82 |  |
| 2.10. | Коллектор №5А от ул. Пугачевской до ул. им. Чернышевского Н.Г. | 196,20 | 5,00 | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 47,80 |  |
| 2.11. | Технико-экономическое обоснование, проектирование и строительство самотечной канализации в Новосоколовогорском жилом районе | 348,80 | 21,60 | 81,80 | 81,80 | 81,80 | 81,80 | Обеспечение канализования объектов во вновь строящихся районах. |
|  | Итого по строительству коллекторов: | 1288,072 | 54,629 | 259,533 | 261,730 | 356,090 | 356,090 |  |
| Канализационные сети: |
| 2.12. | Строительство канализационного коллектора d=1000 мм по ул. Челюскинцев до ул. им. Лермонтова М.Ю. | 404,778 | 49,239 | 61,871 | 47,478 | 123,095 | 123,095 | Сокращение напорной части коллектора от КНС-3, обеспечение канализования центральной части города, создание условий для дальнейшего развития центральной части города. |
| 2.13. | Проектирование, строительство и модернизация канализационных сетей диаметром до 500 мм | 353,751 | 24,761 | 65,960 | 80,240 | 87,46 | 95,33 | Замена полностью изношенных сетей с увеличением диаметра для возможности обеспечения устойчивым канализованием вновь вводимых объектов капитального строительства. |
| 2.14. | Проектирование, строительство и модернизация канализационных сетей диаметром свыше 500 мм | 48,855 | 0,00 | 5,37 | 13,265 | 14,46 | 15,76 | Замена полностью изношенных сетей с увеличением диаметра для возможности обеспечения устойчивым канализованием вновь вводимых объектов капитального строительства |
| 2.15. | Модернизация участка напорного коллектора диаметром 500 мм от КНС №9 | 5,606 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Замена участка трубопровода с целью повышения надежности снабжения абонентов услугой, экологической безопасности окружающей среды. |
| 2.16. | Модернизация илопровода от ГСА до иловых площадок | 24,54 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | Увеличение мощности ГСА. |
|  | Итого по канализационным сетям: | 837,530 | 87,786 | 141,381 | 149,163 | 225,015 | 234,185 |  |
| Энергоснабжение объектов водоотведения: |
| 2.17. | Проектирование и модернизация энергоснабжения объектов водоотведения | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 6,00 | Повышение надежности энергоснабжения, снижение энергоемкости производства. |
|  | Итого по энергоснабжению объектов водоотведения: | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 6,00 |  |
| Автоматизация и компьютеризация объектов водоотведения: |
| 2.18. | Внедрение автоматизиро-ванной системы управления технологическими процес-сами и диспетчеризация при эксплуатации систем водоотведения | 54,80 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 21,80 | Улучшение управления технологическими процессами, исключение "человечского" фактора, снижение себестоимости производства, контроль за расходом электроэнергии. |
|  | Итого по автоматизации и компьютеризации объектов водоотведения: | 54,80 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 | 21,80 |  |
| Прочие объекты |
| 2.19. | Приобретение автотракторной техники | 24,263 | 4,080 | 4,050 | 4,434 | 5,319 | 6,38 | Улучшение качества обслуживания системы водоотведения. |
| 2.20. | Проектирование и модернизация лабораторной базы и приобретение оборудования для лаборатории контроля качества сточных вод | 7,592 | 1,78 | 1,78 | 1,50 | 1,241 | 1,291 | Повышение качества контроля стоков в соответствии с требованиями ФЗ, уменьшение затрат времени на поиск и устранение аварий на сетях |
|  | Итого по прочим объектам: | 31,855 | 5,86 | 5,83 | 5,934 | 6,56 | 7,671 |  |
|  | Итого по водоотведению: | 4 131,515 | 265,005 | 672,403 | 677,266 | 1 249,325 | 1 267,516 |  |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 12 115,946 | 1 154,831 | 1 968,482 | 2 714,791 | 3 212,046 | 3 065,796 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Программе комплесного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Саратов" на 2011-2015 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по развитию объектов, используемых для утилизации твердых бытовых отходов на 2011-2015 гг. |
| Наименование мероприятия | Объём инвести ций, млн. руб. | Объемы инвестиций по годам, млн. руб. | Ожидаемые результаты |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Утилизация ТБО |
| Строительство полигона твердых бытовых отходов в Александровском карьере г. Саратова | 324,18 | 52,00 | 59,40 | 64,90 | 72,39 | 75,49 | Обеспечение санитарно-экологических норм. Строительство полигона по утилизации ТБО рассчитанного на прием 240,0 тыс. м3 неуплотненных ТБО в год. |
| Строительство мусоросортировочного комплекса в Александровском карьере Заводского района г. Саратова | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) мощностью 50,0 тыс. т (240 - 250 тыс. м³) неуплотненных ТБО. С введением МСК в строй объем утилизируемых ТБО уменьшится на 20%, срок эксплуатации полигона увеличится на 4 года. |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых бытовых отходов в п.Елшанка, Ленинского района г. Саратова, II очередь (2-й, 3-й этапы). | 4,48 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка проектно-сметной документации позволит начать строительство 2, 3 этапа 2-й очереди. |
| Строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Елшанка, Ленинского района г.Саратова, II очередь (2,3 этапы). | 135,09 | 0,00 | 30,20 | 32,40 | 34,87 | 37,62 | Обеспечение санитарно-экологических норм. Строительство 2, 3 этапа 2-й очереди полигона по утилизации ТБО емкостью 300 тыс. м³ в год. |
| Строительство мусоросортировочного комплекса на полигоне твердых бытовых отходов в п. Елшанка, Ленинского района г.Саратова | 28,81 | 28,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса позволит уменьшить до 50 % объем утилизируемых ТБО за счет отбора полезных фракций для вторичной переработки и компактирования остатков ТБО на прессе. При этом срок эксплуатации 1 этапа 2-й очереди увеличится с 2,1 до 4, 2 лет. |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство Волжского полигона твердых бытовых отходов (5-я очередь) | 10,28 | 10,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработка проектно-сметной документации позволит начать строительство 5-й очереди полигона ТБО. |
| Строительство Волжского полигона твердых бытовых отходов (5-я очередь) | 507,07 | 0,00 | 110,33 | 116,69 | 134,72 | 145,33 | Обеспечение санитарно-экологических норм. Строительство 5 -й очереди полигона по утилизации ТБО позволит и в дальнейшем принимать отходы, поступающие на полигон с 3-х районов г. Саратова (Кировский, Волжский, Октябрьский). |
| Строительство мусоросортировочного комплекса на Волжском полигоне твердых бытовых отходов | 281,27 | 88,11 | 93,19 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | Строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс.т (1000,0 тыс. м³) ТБО в год позволит сократить затраты по размещению на полигоне коммунальных отходов и увеличить срок эксплуатации 5-й очереди полигона до 20 лет. |
| Итого по утилизации ТБО | 1322,38 | 214,88 | 293,12 | 313,96 | 241,98 | 258,44 |  |