Приложение

к решению Саратовской

городской Думы

от 28.11.2006  № 12-92

# Техническое задание

на разработку  Инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на период 2007-2012 г.г.».

- Основания для разработки:

Федеральный закон №210 от 30.12.2004  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Цель работы:

Разработка инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения г. Саратова на среднесрочный 2007-2009 г.г. и долгосрочный 2010-2012 г.г. периоды с целью обеспечения перспективных тепловых нагрузок объектов нового строительства, их качественного и надёжного теплоснабжения.

- В составе Программы выполнить разработку следующих разделов:

#### Состояние схемы тепловых сетей ОАО «Волжская ТГК» и анализ

резерва тепловой мощности теплоисточников: СарГРЭС, СарТЭЦ-1, СарТЭЦ-2, СарТЭЦ-5 в г. Саратове.

При этом:

  - Выполнить анализ текущего состояния схемы теплоснабжения, в том числе с учётом:

-фактической подключённой тепловой нагрузки раздельно по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику;

-пропускной способности и соответствия нормативным значениям параметров гидравлических характеристик и величинам потерь давлений, тепловых потерь в подающем и обратном трубопроводах тепломагистралей и теплоисточниках;

-достаточности, дефицита или наличия резерва тепловой мощности, а также анализа гидравлических характеристик теплофикационных установок энергоисточников.

  - Разработать картограмму схемы тепловых сетей и зон покрытия тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику ОАО «Волжская ТГК» в электронном и графическом исполнении.

- Прогноз прироста подключенных тепловых нагрузок на ТЭЦ и в тепловых сетях ОАО «Волжская ТГК» на периоды до 2009 и 2012 г.г.

При этом:

  - Разработать прогноз перспективных тепловых нагрузок по г. Саратову до 2009 г. и 2012 г. с учётом:

-анализа величин фактически сложившегося прироста тепловых нагрузок по каждому теплоисточнику и каждой тепломагистрали отдельно за предыдущий период с 1996-2005 г.г., а также с учётом неподключенных нагрузок по действующим разрешениям ОАО «Саратовэнерго» (ОАО «Волжская ТГК») на 01.01.2006 г.;

-величин прироста тепловых нагрузок и объёмов теплопотребления, на основе анализа данных Администрации г. Саратова по перспективной застройке на периоды до 2009 и 2012 г.г., в т.ч. по каждой тепломагистрали и теплоисточнику.

  - Отобразить данные по прогнозу прироста перспективных тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику на электронной и картографической схемах.

- Методика и обоснование выбора схемных решений, технических мероприятий в тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО «Волжская ТГК» в г. Саратове.

  - Разработать методические подходы по обоснованию новых схемных решений и перечня технических мероприятий, обеспечивающих:

-нормализацию гидравлических режимов фактически сложившегося уровня теплопотребления;

-покрытие прироста перспективных тепловых нагрузок города до 2009 и 2012 г.г.;

-потенциал максимально возможного прироста тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику.

  - За основу методических подходов по реконструкции теплоисточников СарГРЭС, СарТЭЦ-1, СарТЭЦ-2, СарТЭЦ-5 положить принцип ликвидации технических ограничений в общем технологическом цикле, в т.ч. в системах топливообеспечения, химводоподготовки, паросиловой части и ТФУ ТЭЦ.

  - За основу методических подходов при разработке необходимого перечня организационно-технических мероприятий по реконструкции оборудования и трубопроводов тепловых сетей положить следующие принципы:

-обеспечение требуемых перепадов давлений на концевых участках теплотрасс;

-ограничение по предельным уровням давления в обратном трубопроводе на отдельных участках теплосети.

- Предложения по техническим и организационным мероприятиям.

  - Разработать перечень технических мероприятий и возможных схемных решений по каждой тепломагистрали и теплоисточнику, направленных в целом на обеспечение:

-нормализации существующих гидравлических режимов теплосети и ТФУ ТЭЦ;

-прироста нагрузок с учётом действующих разрешений ОАО «Саратовэнерго» (ОАО «Волжская ТГК») и неподключённых на 1.01.2006 г. нагрузок с учётом данных Администрации г. Саратова по перспективной застройке до 2012 г;

-потенциала максимально возможного прироста тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику.

  - Обосновать достаточность и оптимальность разработанных схемных решений и технических мероприятий, разработанных с использованием принятых методических подходов и действующих методик.

Представить величины потенциала максимально возможного прироста тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику.

  - Выполнить укрупнённую оценку сметной стоимости каждого мероприятия и Программы в целом на основе типовых проектов реконструкции оборудования и замены трубопроводов.

При этом учесть возможные затраты на выполнение типовых технических условий и согласований сторонних организаций и подразделений администрации  города при проектировании и строительстве.

  - Отобразить технические решения по реконструкции оборудования и трубопроводов тепловых сетей ОАО «Волжская ТГК» на электронной и картографической схемах.

- Перечень, сроки, последовательность выполнения мероприятий на тепловых сетях и на энергоисточниках ОАО «Волжская ТГК». Стоимость Инвестиционной программы до 2009 и 2012 г.г.

  - Разработать программу реконструкции каждой тепломагистрали и теплоисточника с выделением этапов, их приоритетности и очередности строительства по годам на периоды 2007-2009 г.г. и 2010-2012 г.г. с укрупнённой оценкой сметной стоимости мероприятий по каждому году и Программе в целом.

При разработке Программы принять результаты прогноза прироста тепловой нагрузки до 2012 г. согласно Разделу II.

  - Оценить удельную стоимость затрат на подключение единицы тепловой мощности по каждой тепломагистрали и теплоисточнику с выделением зон.

  - Обосновать и представить рекомендуемые величины тарифов на подключение к тепловым сетям и энергоисточникам ОАО «Волжская ТГК» с учётом необходимого перечня мероприятий и объёмов реконструкции на них.

- Заключение.

Сделать общие выводы по:

-потенциалу и технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок по каждой тепломагистрали и каждому теплоисточнику, а также по городу в целом до 2012 г. и дальнейшей перспективе;

-удельной стоимости затрат на реконструкцию тепловых сетей и теплоисточников при присоединении тепловых нагрузок с учётом доступности для потребителей и застройщиков объектов нового строительства;

-конкурентоспособности удельной стоимости затрат в сравнении с альтернативными источниками теплообеспечения;

-общей стоимости всей программы мероприятий и до 2009 и 2012 г.г. в частности;

- Требования к составу документации.

Книга 1 – в составе раздела I

Книга 2 – в составе раздела II

Книга 3 - в составе раздела III

Книга 4 - в составе раздела IV

Книга 5 – в составе разделов V и VI

Приложение №1 - картографическая схема тепловых сетей г. Саратова.

Приложение №2 - электронная схема тепловых сетей г. Саратова.

Приложения №1 и №2 выполнить в качестве неотъемлемой части к Книгам 1, 2 и 4 в соответствии с требованиями к разработке соответствующих разделов.

- Перечень исходных данных:

-технико-эксплуатационные показатели теплоисточников СарГРЭС, СарТЭЦ-1, СарТЭЦ-2, СарТЭЦ-5 и Саратовских тепловых сетей ОАО «Волжская ТГК»;

-решение  Саратовской городской Думы от 23.06.98 № 21-191 «Об утверждении «Схем функционального зонирования и транспорта к Генеральному плану города Саратова»;

-данные администрации г. Саратова по перспективной застройке на периоды до 2009 и 2012 г.г.

Пояснительная  записка

по  проекту  решения  Саратовской  городской  Думы   «Об  утверждении  технического  задания  на  разработку  «Инвестиционной  программы

ОАО Волжская ТГК» по  развитию  системы  теплоснабжения  г. Саратова  на  период  2006-2012г.г.».

Принятие  данного  проекта  решения  обусловлено  реализацией  положений  Федерального  закона  от  30.12.2004  года  № 210-ФЗ  «Об  основах  регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса».

Целью  проекта  является  утверждение  технического  задания  на  разработку  инвестиционной  программы  ОАО  «Волжская  ТГК».

Разработка  инвестиционной  программы  развития  систем  теплоснабжения позволит определить  «узкие»  места  в  тепловых  сетях  и  энергоисточниках  ОАО  «Волжская  ТГК».  Анализ  фактической  подключенной  тепловой  нагрузки  раздельно  по  каждой  магистрали  и  каждому  теплоисточнику  позволит  определить  потенциальные  возможности,  дефицит  или  наличие  резерва  тепловой  мощности.

Инвестиционная  программа  будет  содержать  конкретный  перечень  мероприятий  обеспечивающий:

  - нормализацию  гидравлических  режимов  фактически  сложившегося  уровня  теплопотребления;

  - покрытие  прироста  перспективных  тепловых  нагрузок  города  до  2009  и  2012 г.г.;

  - потенциал  максимально  возможного  прироста  тепловых  нагрузок  по  каждой  тепломагистрали  и  каждому  теплоисточнику.

В  качестве  социально-экономических  последствий  принятия  данного  решения  следует  отметить  следующие  позиции:

- Обеспечение  возможности  подключения  новых  объектов  строительства  к  централизованной  системе  теплоснабжения.

- Повышение  качества  теплоснабжения  существующих  потребителей  путем  нормализации  гидравлических  режимом  теплосетей.

- Развитие  систем  теплоснабжения  и  теплоисточников,  повышение  их  энергетической  эффективности.

Принятие  данного  проекта  впоследствии  потребует  утверждения  Саратовской  городской  Думой  «Инвестиционной  программы  «ОАО  Волжская  ТГК».

Председатель  комитета

по  экономике                                                                                    А.С. Санников

## Финансово-экономическое  обоснование

проекта  решения Саратовской  городской  Думы   «Об  утверждении  технического  задания  на  разработку  «Инвестиционной  программы

ОАО «Волжская ТГК» по  развитию  системы  теплоснабжения  г. Саратова  на  период  2006-2012г.г.».

Принятие  данного  проекта  решения  не  потребует  каких-либо  финансовых  затрат  из  бюджета  города.

Председатель  комитета

по  экономике                                                                                    А.С. Санников